# СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ, БАРЬЕРЫ, СТОЛБЫ  ОГРАЖДЕНИЯ,

ВИНТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  ДЛЯ ЛЮБЫХ    ОБЪЕКТОВ -    КРУГЛЫЙ ГОД.

www.sp-irk.ru  email: pskorsar@mail.ru

# Россия,664081,г. Иркутск, ул. Ширямова,22

# Тел.(3952)27-06-89, 953-004,952-030,+7-964-211-0401

ООО «ОПОРА СТРОЙ»

ИНН 3811151990 КПП 381101001

ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Предлагаем  для установки на улично- дорожной сети г.Иркутска и Иркутской области пешеходное ограждение, согласно утвержденного КЖКХ администрации г.Иркутска эскиза. Ограждение представляет собой металлическую прочную конструкцию, изготовленную сварным методом из оцинкованных  труб. Конструкция покрыта слоем нанокерамики и эластичного полимера (ПВХ)- предназначена для агрессивных сред(резкие перепады температур, воздействие солевых растворов и химических реагентов) в цвете RAL2004. Антикоррозийное покрытие конструкции исключает ежегодное окрашивание. Торцы узлов соединения труб конструкции заглушены, что препятствует попаданию пыли и атмосферных осадков во внутренние полости. Соединение столба и решётки- болтовое(«полость» в «полость»), не требующее проведение сварочных работ, а также упрощающее замену и ремонт изделия. Конструкция крепления столба предусматривает легкий монтаж при наклонном рельефе местности. В комплект ограждения  входят: столб, решетка и крепление.

|  |  | Столб: выполнен из металлической оцинкованной трубы d40мм,толщина стенки 3,5мм, высотой 1200мм, заглушен декоративным металлическим шаром. Решетка: высота-800мм, длина-2000мм, профиль каркаса и внутреннее заполнение изготовлено из мет. оцинк.трубы сечением 25х25мм,толщина стенки 2,0мм. Покрытие: цинк + ПВХ (2,0мм) Крепление: болтовое соединение с силиконовой шайбой Стоимость комплекта:11.900-00рублей (без НДС) Монтаж ограждения рекомендуется производить методом бетонирования в лунку по асфальту или бетону или на винтовой фундамент KSF G3 60*800*2мм по земле. Стоимость одного винтового фундамента 1820-00 рублей. Монтаж одного винтового фундамента – 480-00 рублей. Монтаж секции ограждения 400-00 рублей. Вес комплекта (панель+столб+крепление) - 33кг |
| --- | --- | --- |

Директор ________________ Коротаев В.С.

26.10.2022г.